## Slide 1
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREAL
Facultad Ingeniería Industrial y de Sistemas
Sistema Autónomo de Transporte Inteligente
para Asistencia Logística Basado en Arduino UNO
Asignatura: Sistemas Digitales y Arquitectura de Computadoras Equipo: Mamani Condori Oscar Melitón | Carbonel Chamorro Fabián Fabricio Docente: Ing. Villafuerte Barreto, Hernán | Lima, Perú 2026
GRUPO 4

## Slide 2
CONTENIDO
01
Descripción del Problema
Contexto y necesidad del sistema
02
Objetivos
General y específicos
03
Diagrama de Bloques
Arquitectura funcional del sistema
04
Plataforma & Materiales
Arduino UNO y componentes
05
Métricas de Desempeño
7 indicadores de evaluación
06
Plan IoT & IA
Expansión futura del proyecto
07
Cronograma
Fases: Abril → Julio 2026

## Slide 3
01 | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Ineficiencia Operacional
Entornos educativos, laboratorios y almacenes realizan el transporte interno de materiales manualmente, generando pérdida de tiempo y desorganización en tareas repetitivas.
Costos Elevados
Los sistemas comerciales de vehículos autónomos guiados tienen costos elevados y requieren infraestructura especializada, dificultando su uso en proyectos académicos de bajo presupuesto.
Brecha Educativa
Existe una necesidad de plataformas prácticas que permitan a estudiantes comprender la automatización, robótica y sistemas embebidos de forma accesible y económica.
SOLUCIÓN PROPUESTA: Robot autónomo con Arduino UNO — seguimiento de línea + detección de obstáculos + bajo costo

## Slide 4
02 | OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL
Diseñar e implementar un sistema autónomo de transporte inteligente basado en Arduino UNO, capaz de seguir trayectorias predefinidas y evitar obstáculos mediante sensores y actuadores electrónicos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Implementar detección de línea con sensores infrarrojos
Controlar desplazamiento con motores DC y modulación PWM
Incorporar sensor ultrasónico para evasión de obstáculos
Diseñar máquina de estados finitos (FSM) para control
Analizar arquitectura del microcontrolador ATmega328P
Medir métricas de velocidad, tiempo de respuesta y memoria
Proponer integración futura con tecnologías IoT e IA

## Slide 5
03 | DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA
Modelo Input → Process → Output (IPO)
ENTRADAS
Sensores IR
(Detección de línea)
Sensor HC-SR04
(Obstáculos)
Alimentación
(Pila 9V + AA)
PROCESAMIENTO
Arduino UNO
ATmega328P
• Máquina de Estados Finitos (FSM)
• Control PWM de motores
• Lectura y procesamiento de sensores
• Lógica de evasión de obstáculos
• Comunicación UART (debug)
SALIDAS
Motores DC
(L298N Driver)
LED / Buzzer
(Señalización)
"Los sensores actúan como entradas, el Arduino como unidad de procesamiento y los actuadores como salidas, controlados mediante drivers de potencia."

## Slide 6
04 | PLATAFORMA SELECCIONADA Y MATERIALES
¿Por qué Arduino UNO?
Bajo costo y fácil implementación
Amplia compatibilidad de sensores y módulos
Programación en C/C++ vía Arduino IDE
PWM, timers, interrupciones y UART integrados
Gran comunidad y documentación técnica
Ideal para análisis de registros y memoria
Lista de Materiales
1.
Arduino UNO (ATmega328P)
2.
2× Motores DC con motorreductor
3.
Driver L298N para motores
4.
2× Sensores IR QRD1114 (seguimiento de línea)
5.
Sensor ultrasónico HC-SR04 (obstáculos)
6.
Rueda loca + Par de llantas
7.
Base de acrílico
8.
Pila 9V + 4 baterías AA y portapilas
9.
Switch de encendido

## Slide 7
04 | ALGORITMO BÁSICO (FSM)
// Pseudocódigo — Control FSM
INICIO Leer sensores SI hay obstáculo: detener girar SINO: avanzar FIN SI REPETIR
ESTADOS DEL SISTEMA
AVANZAR
Línea detectada, sin obstáculo
DETECTAR
Lectura continua de sensores
DETENER
Obstáculo a < 20 cm
GIRAR
Evasión y reorientación
La FSM garantiza comportamiento determinístico y respuesta en tiempo real ante cada estado del entorno.

## Slide 8
05 | MÉTRICAS DE DESEMPEÑO
Tiempo de Respuesta
Pruebas: ≥10
< 200 ms
Precisión de Detección
Pruebas: ≥10/dist.
≥ 90%
Seguimiento de Trayectoria
Pruebas: ≥10
≥ 85%
Consumo Energético
Pruebas: ≥5
Estable
Velocidad de Desplazamiento
Pruebas: ≥10
Constante
Decisiones Correctas
Pruebas: ≥10
≥ 90%
Disponibilidad del Sistema
Pruebas: ≥1 sesión
≥ 95%
Instrumentos: Arduino millis()/micros(), HC-SR04, sensores IR, multímetro, cronómetro, observación directa.

## Slide 9
06 | PLAN DE CONTINUIDAD: IoT & IA
🌐 Internet de las Cosas (IoT)
Módulo WiFi
ESP8266 / ESP32 para conectividad inalámbrica
Protocolo
MQTT → Node-RED, ThingSpeak o Firebase
Telemetría
Velocidad, estado, obstáculos en tiempo real
Dashboards
Visualización gráfica de métricas y eventos
Histórico
Almacenamiento y análisis de rutas recorridas
🤖 Inteligencia Artificial (IA)
Q-Learning
Aprendizaje por refuerzo para navegación óptima
TF Lite
Modelos ligeros en ESP32 / Raspberry Pi
Navegación
Optimización automática de rutas y evasión
Visión
Detección de objetos con cámara + ML
Adaptación
Sistema autónomo inteligente y adaptable

## Slide 10
07 | CRONOGRAMA DE TRABAJO
ABRIL
Fase Conceptual
Definición del problema
Revisión bibliográfica
MAYO
Fase de Diseño
Diseño hardware/software
Selección componentes
Inicio implementación
JUNIO
Fase de Desarrollo
Implementación prototipo
Programación Arduino
Pruebas iniciales
Ajustes
JULIO
Validación & Cierre
Análisis de resultados
Elaboración informe
Sustentación
Duración total: 4 meses | Entrega final: Julio 2026 | 12 actividades planificadas

## Slide 11
REFERENCIAS
Banzi, M. Getting Started with Arduino. O'Reilly Media, 2022.
Datasheet ATmega328P Microcontroller. Microchip Technology.
Arduino Official Documentation. arduino.cc
MQTT Official Documentation. mqtt.org
Node-RED Documentation. nodered.org
TensorFlow Lite Documentation. tensorflow.org
¡Gracias!
Sistema Autónomo de
Transporte Inteligente
basado en Arduino UNO
Grupo 4
Oscar Melitón Mamani Condori
Fabián Fabricio Carbonel Chamorro
Ing. Villafuerte Barreto, Hernán
Sistemas Digitales y Arquitectura de Computadoras
Lima, Perú — 2026